Лабораторна робота № 3

## Тема: «Побудова алгоритмів з розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм».

Мета: Набути навички роботи в інтегрованому середовищі програмування

С++, складання і виконання простих програм на мові С++.

Обладнання та програмне забезпечення: ПК, система програмування С++.

### Вказівки для самостійної підготовки

Під  час підготовки необхідно повторити теоретичний матеріал:

- оператор розгалуження (умовний оператор) типу if-else та правила його  застосування;

- оператор умови ? та правила його застосування;

- оператор множинного вибору типу switch-case та правила його застосування.

###### 1 Теоретичні відомості

  - Оператор розгалуження if

має наступний синтаксис:

### if (вираз) True_оператор;

### Наступний оператор;

де вираз - вираз довільного вигляду, що інтерпретується мовою С++ як логічний, де будь-яке відмінне від нуля значення трактується як True і False в протилежному випадку. Робота цього оператора полягає в наступному: обчислюється вираз; якщо значення виразу відмінне від нуля, то виконується True_оператор, а після цього наступний за if оператор; якщо значення є нуль, то True_оператор пропускається і управління передається до наступного за if оператора.

Наприклад:

int i = 0, j = 0;

.............

if (m [j] < 0)  i++; //i-лічильник від’ємних елементів масиву m.

.............

Розглянутий вище оператор if можна розглядати як окремий  випадок оператора if... else, що має вигляд:

### if (вираз) True_оператор;

### else

### False_оператор;

### Наступний оператор;

Робота цього оператора (if ... else) полягає в наступному: якщо обчислений вираз відмінний від нуля то виконується True_оператор, а після цього наступний за if.. else оператор; якщо обчислене виразу дорівнює нулю то виконується False_оператор, а після цього наступний за if ... else оператор.

Наприклад:

int і = 0, j = 0, k = 0;  //int i = j = k = 0;

.......

if (m [j] < 0)  i++;  // лічильник від’ємних елементів

else

k++;   // лічильник додатних елементів

........

Оператори if ... else можуть бути вкладеними. В цьому випадку оператори True_оператор або False_оператор можуть бути представлені такою ж конструкцією if.. else.

Наприклад:

int i =0, j = 0, k = 0, n = 0;

................

if (m [j] == 0) n++ //лічильник нульових елементів

else

if (m [j] < 0) i++;  // лічильник від’ємних елементів

................

Для усунення неоднозначності компілятор С++ інтерпретує вкладені if таким чином, що гілка else відносить його до найближчого попереднього if.

  - Оператор множинного вибору switch

Оператор switch має наступну форму:

### switсh (swith_вираз;)

### {  //початок тіла оператора switch

### case константний цілочисельний вираз 1: оператор 1; [break;]

### case  константний цілочисельний вираз 2: оператор 2; [break;]

### case константний цілочисельний вираз n: оператор n; [break;]

### [default: оператор n+1;]

### }   //кінець оператора switch

### Наступний оператор;  //в цю точку передається управління

Оператор switch працює слідуючим чином: спочатку обчислюється switch_вираз

(switch_вираз - вираз цілочисельного типу char, int, unsigned int, longint, long unsigned); обчислений вираз порівнюється зі значеннями констант або константних виразів групи-константний цілочисельний вираз 1.. Константний цілочисельний вираз n; якщо будь-який з константних цілочисельних виразів співпав зі значенням switch_виразу, то виконується відповідний оператор і управління (за наявності оператора break) передається наступному за оператором switch оператору; якщо відповідного співпадання не виявлено, то виконується оператор n+1 гілки default (якщо він є) та управління передається наступному після switch оператору.

Відзначимо, що оператор break відноситься до групи операторів безумовної передачі управління. При його виконанні управління передається в тіло охоплюючого блоку (складеного оператора) або для найбільш зовнішнього блоку на оператор, наступний після блоку.

Слід знати, що за відсутності операторів break в тілі оператора switch і співпадання значення switch_виразу з яким-небудь константним цілочисельним виразом, виконується прохід наскрізь через всі оператори, що залишалися в тілі оператора switch, включаючи і оператор гілки default.

#### Приклад 1

Ввести з клавіатури два числа та порівняти їх. Результат порівняння вивести на екран. Приклад рішення цієї задачі наведений нижче.

#include <stdio.h>

main()

{

float a,b;

printf("Введіть значенння а:");

scanf("%f",&a);

printf("a=%2.1e\n",a);

printf("Введіть значення b:");

scanf("%f",&b);

printf("b=%2.1e\n",b);

If(a>0)

printf("a-Більше 0\n");

else if(a<0)

printf("a-Менше 0\n");

else

printf("a=0\n");

if(b>0)

printf("b-Більше 0\n");

else if(b<0)

printf("b-Менше 0\n");

else

printf("b=0\n");

if(a>b)

printf("a-Більше b\n");

else if(a<b)

printf("a-Менше b\n");

else

printf("a=b\n");

};

Якщо розглянути в цілому програму, то можна визначити, що основними розділами програми є:

- #include <stdio.h> - вказівка на програмний модуль, який повинен бути підключений під час компіляції програми;

- main( ) - запис, який означає початок головної частини програми;

- float a,b - оголошення змінних, які використовуються у програмі. Тип змінних - float;

- у програмі можна виділити такі основні частини:

- введення чисел a і b;

- порівняння введених чисел з нулем з метою виявлення, чи є вони позитивними чи негативними;

- порівняння цих чисел між собою.

#### Приклад 2

Написати програму, яка виводить на екран код символа у тому разі, коли перед цим введено символ, та символ у разі, коли перед цим введений код символа. Вибір здійснювати за результатами діалогу з користувачем.

Приклад програми наведений нижче.

#include<stdio.h>

main()

{

unsigned char c,d;

printf("Що хочете ввести? (1-символ, 0-код символа):");

scanf("%d",&c);

if(c==1)

{

printf("Введіть один символ:");

scanf("\n%c",&c);

printf("Ви ввели символ %c с кодом %d\n",c,c);

}

else if(c==0)

{

printf("Введіть код символа:");

scanf("\n%d",&c);

printf("Ви ввели код %d символа %c\n",c,c);

};

};

Особливістю програми є те, що вона використовує перетворення:

- символ "1" чи "0" перетворюється у десяткову форму за допомогою оператора scanf("%d",&c);

- здійснюється введення символу - %c означає, що змінна надається у символьній формі;

- здійснюється введення десяткового коду символу - %d означає, що змінна надається у десятковій формі.

Завдання для студентів

  - Скласти  схему алгоритма і програму обчислення значення функції згідно індивідуального завдання. В програмі використати повідомлення про введення початкових даних, виведення результатів обчислень, успішне завершення роботи програми, прізвищ студентів – розробників програми.

  - Скласти звіт про виконання лабораторної роботи.

Зміст звіту:

- опис умовних операторів;

- постановка задачі;

- схема алгоритму;

- програмний код.

## Таблиця 2. Індивідуальні завдання для студентів

| Варіант | Завдання |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| 11 |  |
| --- | --- |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

Контрольні питання

  - Який синтаксис має оператор розгалуження (умовний оператор) типу if-else?

  - Які правила його  застосування оператора  if?

  - Який синтаксис має оператор умови ?

  - Які правила застосування оператора умови ?

  - Який синтаксис має оператор множинного вибору типу switch-case?

  - Які правила застосування оператора множинного вибору типу switch-case?